СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ, ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ И ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ Cattle – breeding, poultry – breeding and beast – breeding buildings and premises

Дата введения 2011-00-00

1 Область применения

  - Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование новых и реконструируемых  животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений, в том числе зданий и помещений для содержания сельскохозяйственных животных, птицы и разводимых в клетках зверей и кроликов в целях обеспечения требований Федерального закона № 384 от 30.12.2009.

Данные нормы и правила распространяются также на проектирование зданий и помещений для животных, зверей и птицы ветеринарных объектов.

  - В случаях, когда в животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях и помещениях предусматривается использование труда маломобильных групп населения, следует руководствоваться «Едиными санитарными правилами для предприятий (производственных объединений), цехов и участков, предназначенных для использования труда инвалидов и пенсионеров по старости», СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-104-2001.

  - Положения настоящих норм следует соблюдать при разработке проектов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений различных форм собственности и различных организационно-правовых форм.

2 Нормативные ссылки

Нормативные документы, на которые в тексте настоящих норм имеются ссылки, приведены в приложении А.

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим СНиП целесообразно проверять действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован на 01 января текущего года, и по соответствующим ежемесячным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим СНиП следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем СНиП приняты термины и их определения, приведенные в приложении Б.

4 Общие положения

4.1 Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений, входящих в состав одноименных ферм и комплексов, других объектов, занимающихся производством животноводческой, птицеводческой и звероводческой продукции всех организационно-правовых форм и форм собственности.

4.2 Определение категорий  животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, размещаемых в животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях и помещениях, следует принимать  по СП 13130.2009 и «Перечню зданий и помещений предприятий Минсельхоза России с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов взрывоопасных и пожарных зон по ПУЭ.

4.3 Общая площадь животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий определяется в соответствии со СНиП 31-03-2001.

4.4 Административные и бытовые здания, входящие в состав  животноводческих, птицеводческих и звероводческих объектов, а также административные и бытовые помещения, входящие в состав  в животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует проектировать в соответствии с требованиями СП 44.13330.2010 и ОСН-АПК 2.10.14.001-04.

5 Объемно-планировочные  и конструктивные решения

5.1 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания должны быть экономичными, а по своим габаритам отвечать требованиям технологического процесса. Их следует проектировать, как правило, одноэтажными, прямоугольной формы в плане, с параллельно расположенными пролетами одинаковой ширины и высоты. Здания с пролетами двух взаимно перпендикулярных направлений, а также с пролетами разной ширины и высоты допускается проектировать только при обосновании. Перепады высот менее 1,2 м между пролетами одного направления многопролетных зданий не допускается.

Здания для свиней, содержания кроликов и птицы допускается проектировать многоэтажными при обосновании.

П р и м е ч а н и е – Проектирование зданий из местных строительных материалов для содержания овец допускается любой геометрической формы.

Размеры зданий и количество этажей в зданиях для содержания свиней, кроликов и птицы следует принимать на основании технико-экономического сравнения вариантов содержания животных и птицы в зданиях различной ширины и этажности.

Строительные решения этих зданий и инженерное оборудование должны обеспечивать поддержание параметров внутреннего воздуха в соответствии с требованиями норм технологического проектирования (методических рекомендаций по технологическому проектированию) для разных видов животных, зверей и птицы. Образование конденсата на стенах и покрытии не допускается, кроме помещений с ненормируемым температурно-влажностным режимом.

Строительные конструкции зданий и помещений должны быть прочными, долговечными, огнестойкими, отвечать предъявляемым к ним зоогигиеническим требованиям.

В одном здании, как правило, следует объединять помещения производственного, подсобного и складского назначения.

5.2 При проектировании животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий необходимо принимать параметры и габаритные схемы в соответствии с ГОСТ23838-89.

5.3 Высота помещений от уровня чистого пола до низа выступающих конструкций должна быть не менее в зданиях для содержания:

- крупного рогатого скота– 2,4 м, при содержании животных на глубокой подстилке – 3,3 м;

- свиней, овец, коз – 2,4 м;

- лисиц, песцов, норок, хорьков, ондатр в шедах – 2,1 м, кроликов и нутрий в зданиях с регулируемыми  параметрами микроклимата – 2,4 м;

- лошадей в конюшнях племенных предприятий – 3,5м;

- рабочих и товарных лошадей – 2,5 м;

- лошадей в манежах для седловки, запряжки, проводки молодняка, пробы и случки кобыл и  для тренинга и испытаний лошадей – 4,5 м;

- верблюдов племенных – 3,0 м;

- верблюдов товарных – 2,7 м;

- в помещениях для напольного содержания птицы, в залах для клеточного содержания птицы, в инкубаторных и выводных залах – не менее 3,0 м.

П р и м е ч а н и е - В овцеводческих зданиях допускается уменьшение высоты до низа выступающих конструкций у продольных стен со скатной кровлей до 1,5 м.

5.4 Высота от уровня чистого пола до низа оконных проемов должна быть не менее в помещениях для содержания:

- крупного рогатого скота – 1,2 м, при содержании на глубокой подстилке – 2,4 м;

- лошадей в конюшнях– 2,2 м;

- в конюшнях с денниками, расположенным в середине здания с проходами у продольных стен – 1,5 м;

- в манеже пункта искусственного осеменения лошадей – 1,5 м;

- овец – 1,0 м, при применении подстилки – не менее 1,2 м, при применении глубокой подстилки – 1,8 м;

- коз -1,6 м;

- верблюдов – не менее 1,8 м;

- в зданиях для содержания кроликов и нутрий с регулируемыми параметрами микроклимата – не менее 1,2 м;

- при напольном и клеточном содержании птицы – не менее 1,5 м.

5.5 Высота помещений от пола до низа конструкций подвешенного оборудования и коммуникаций во всех животноводческих и звероводческих зданиях должна быть не менее 2,0 м, а а в птицеводческих зданиях – не менее 2,5 м в местах регулярного прохода людей и 1,8 м в местах нерегулярного прохода людей.

5.6 Высота (в чистоте) чердачных помещений, предназначенных для хранения грубых кормов и подстилки, в средней части чердака и в местах  размещения люков в перекрытии должна быть не менее 1,9 м.

5.7 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания следует проектировать преимущественно каркасными с применением сборных несущих и ограждающих конструкций. Допускается применение конструкций и изделий из местных строительных материалов.

П р и м е ч а н и я:

1 Материалы строительных конструкций и их отделок, облицовок и защитных покрытий должны быть безвредными для животных, птицы и зверей в доступных для них местах.

2  Каналы и бассейны для нутрий должны быть облицованы бетоном или камнем.

5.8 Невентилируемые покрытия животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий над помещениями с влажным или мокрым режимом допускается только при условии, если устройством пароизоляции исключается накопление влаги в конструкциях покрытий за годовой период эксплуатации.

Кровли зданий шириной не более 27 м следует проектировать, как правило, из асбестоцементных волнистых листов, а зданий большей ширины – рулонными или мастичными (армированными стекловолокном).

Допускается применение современных эффективных кровельных материалов, что должно быть оговорено в задание на проектирование.

5.9 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания следует проектировать без внутренних водостоков. Здания с покрытиями шириной (с уклоном в одну сторону) более 36 м допускается проектировать с внутренними водостоками.

5.10 Полы в животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях и твердые покрытия на выгулах следует проектировать в соответствии с требованиями   СП 29.13330.2010.

Полы должны быть не скользкими, не образивными, не токсичными, мало-теплопроводными, водонепроницаемыми, стойкими против воздействия сточной жидкости и дезинфицирующих средств.

Теплотехнические свойства полов  животноводческих, звероводческих и птицеводческих зданий должны быть такими, чтобы теплопотери с тела животного в области его контакта с полом не превышали зоогигиенические допустимого уровня.

5.11 Полы помещений для содержания животных и птицы должны быть беспустотными. Допускается в местах содержания поросят устройство несгораемых полов с пустотами, если они используются для воздушного обогрева пола.

Верхний слой пола в местах отдыха животных при содержании их без подстилки определяется показателем теплоусвоения поверхности пола, величина которого принимается в соответствии с нормами технологического проектирования (методическими рекомендациями по технологическому проектированию), подразделом проекта «Технологические решения» и требованиями РД-АПК 3.10.01.07-08.

Показатель теплоусвоения решетчатых полов и полов помещений для содержания животных на подстилке, птицы и овец не нормируется.

5.12 Полы, систематически смачиваемые жидкостями, следует проектировать с уклонами. Уклоны полов, лотков и каналов следует принимать: в помещениях для содержания птицы в клетках и лотков вдоль проходов во всех помещениях – не менее 0,005; в технологических элементах животноводческих помещений (в стойлах, боксах,  денниках, станках и др.) и поперечные в проходах - не менее 0,015. Решетчатые (щелевые) полы и каналы (лотки) для удаления навоза механизмами следует проектировать без уклона. Уклоны покрытий на выгулах для животных и птицы и полов в переходных галереях между зданиями (для перегона животных), должны быть не более 0,06, пандусов и погрузочных рамп – 0,15.

В групповых клетках с комбинированными полами уклон сплошного пола в сторону навозного канала, перекрытого решеткой, должен составлять: кормонавозной площадки – 0,08-0,09, логова – 0,06.

В целях снижения теплоотдачи животного в пол бокса, повышения гигиенических свойств покрытия боксов рекомендуется применять резиновые маты (коврики) или другие теплоизолирующие покрытия , в том числе и в проходах, по согласованию с органами Россельхознадзора и в соответствии с заданием на проектирование.

5.13 Вертикальные нагрузки на бруски решетчатого пола устанавливаются в строительном задании на основании технологических решений.

Конструкции, на которые опирается решетчатый пол, следует рассчитывать на нагрузки в соответствии с требованиями СП 20.13330.2010.

При расчете конструкций решетчатого пола следует принимать коэффициент динамичности 1,2.

Размеры элементов решеток полов в зависимости от возраста животных приведены в нормах технологического проектирования (методических рекомендациях по технологическому проектированию).

5.14 Ограждения технологических элементов помещений (стойл, денников, станков, боксов, секций  и др.) и выгулов, как правило, должны быть сборными из изделий заводского изготовления.

5.15 Строительные конструкции стен, перегородок, перекрытий, покрытий должны быть устойчивыми к воздействию повышенной влажности и дезинфицирующих средств, не выделять вредных веществ, а антикоррозионные и отделочные покрытия должны быть безвредными для людей и животных. Отделочные полимерные материалы, применяемые в строительных конструкциях, должны входить в «Перечень полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве и технологическом оборудовании животноводческих помещений».

Поверхности строительных конструкций внутри помещений, предназначенных для содержания животных и птицы, должны быть окрашены в светлые тона и допускать влажную уборку и дезинфекцию.

Стены доильных залов, помещений для обработки и хранения молока, инкубационных и выводных залов, моечных, лабораторий, помещений для искусственного осеменения животных и приготовления кормов должны быть облицованы или окрашены на высоту 1,8 м влагостойкими материалами, допускающими систематическую дезинфекцию и мытье водой; остальная часть стен и потолки указанных помещений должны быть окрашены в светлые тона.

5.16 Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций зданий следует производить в соответствии со СНиП 23-02-2003, при этом коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждений следует принимать:

для стен помещений, где заполнение животными составляет более 80 кг живой массы на 1 м2пола, и для потолков (чердачных перекрытий или покрытий) всех животноводческих и птицеводческих зданий – 8,7 Вт/(м2·ºС)[7,5 ккал/(м2·ч·ºС)].

Сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций животноводческих и птицеводческих зданий, определенные теплотехническим расчётом, должны уточняться для конкретных пунктов строительства исходя из экономических условий.

6 Водопровод и канализация

6.1 Внутренние системы водопровода и канализации животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* и нормами настоящего раздела.

6.1 Для животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений следует проектировать производственный водопровод для подачи воды питьевого качества (удовлетворяющей требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01) на поение животных, птицы и зверей, приготовление кормов, доение и первичную обработку молока (подмывание вымени, санитарную обработку доильных установок, оборудования, молочных резервуаров и посуды, охлаждение молока), мытье животных и полов, уборку помещений, мойку и охлаждение оборудования. В районах, где невозможно получить воду питьевого качества для всех указанных нужд, допускается качество воды (за исключением воды для мойки и охлаждения молочного оборудования) принимать по соответствующим нормам технологического проектирования (методическим рекомендациям по технологическому проектированию).

П р и м е ч а н и е - Необходимость подогрева воды для поения животных в холодный период года и температура этой воды устанавливаются в соответствии с нормами технологического проектирования (методическим рекомендациям по технологическому проектированию).

6.2 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения должны быть оборудованы поилками, кранами для мытья полов и специальными приборами.

Проточные поилки в птицеводческих зданиях при необходимости изменения уровня установки или демонтажа их на время уборки подстилки и помета машинами должны присоединяться к внутренним сетям водопровода и канализации, как правило, гибкими шлангами.

6.3 Ввод водопровода в конюшни следует предусматривать в отапливаемое помещение, где на ответвлениях водопроводной сети, идущих в неотапливаемые помещения, необходимо предусматривать запорные вентили, а за пределами отапливаемого помещения на сухих участках этих ответвлений – краны или соединительные гайки. При отсутствии в конюшнях отапливаемых помещений должны предусматриваться водозаборные колонки незамерзающего типа.

В конюшнях, где температура внутреннего воздуха в холодный период года постоянно поддерживается выше плюс 2ºС, допускается предусматривать внутренний водопровод с подводкой воды к поилкам.

В зданиях для содержания верблюдов допускается предусматривать внутренний водопровод в помещении для содержания верблюдоматок с верблюжатами до 1 месячного возраста, доильном отделении, цехе приготовления кисломолочных продуктов.

Определение расчетного расхода воды на поение животных из автопоилок приведен в приложении В.

В конюшнях для поения лошадей необходимо устраивать автоматические поилки с индивидуальными вентилями для перекрытия воды во избежания опоя животных.

6.4 Овчарни, как правило, внутренним водопроводом не оборудуются. Для поения овец, содержащихся в овчарнях, следует предусматривать подводку воды к групповым поилкам, устанавливаемым на выгульно-кормовых площадках (базах-навесах). Ввод водопровода следует предусматривать в помещении для ягнения, тепляках, помещениях для доения маток.

В зданиях для содержания коз внутренним водопроводом оборудуются те помещения, где согласно методическим рекомендациям по технологическому проектированию поддерживаются положительные значения температуры внутреннего воздуха.

6.6 В одноэтажных животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях,  на сети внутреннего водопровода следует устанавливать пожарные краны в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009.

6.7 В зданиях для содержания птицы в клетках из сгораемых материалов при вместимости здания или его части между противопожарными стенами  более 25 тыс. птиц, в животноводческих и птицеводческих зданиях с чердаками для хранения грубых кормов и сгораемой подстилки при площади чердака между противопожарными стенами 2000 м2 и более, в зданиях  высотой два этажа и более для содержания свиней, птицы и кроликов, а также в одноэтажных многопролетных зданиях с производством категории В площадью более 10000 м 2 следует предусматривать внутренний противопожарный водопровод с расчётным расходом воды 2,5 л/с (одна струя).

П р и м е ч а н и е -  При определении расчётного расхода воды на наружное пожаротушение шедов для зверей и кроликов и уток, объем шедов следует принимать с коэффициентом 0,5. Объем шеда определяют умножением площади вертикального поперечного сечения (в пределах осей наружных стоек, верхнего очертания кровли и уровня пола) на длину шеда.

6.8 Свободный напор воды в трубопроводах у проточных и групповых поилок следует принимать не менее 2 м, у автопоилок – по данным завода – изготовителя поилок.

6.9 Прокладку водопроводных труб в зданиях и помещениях следует предусматривать открытой – по стенам и колоннам, а также по стационарным кормушкам, клеткам, постоянным ограждениям станков, стойл, денников и др.

Для поения животных и птицы на выгулах необходимо предусматривать прокладку водопроводных труб для подачи воды к поилкам, размещаемым на выгулах, при этом не допускается прокладка водопроводных труб в местах, где они могут соприкасаться с навозом и пометом, подвергаться механическим воздействиям, мешать уборке навоза и помета или транспортированию кормов и проходу животных.

6.10 В животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях на сети производственного водопровода следует предусматривать установку кранов для мытья полов из расчёта радиуса действия 30 м и напора на спрыске не менее 5 м.

6.11 Для заполнения противопожарных емкостей (резервуаров, водоемов) водой на вводах внутреннего водопровода в здания необходимо предусматривать соединительные головки диаметром 50 мм для присоединения пожарных рукавов.

6.12 Для производственного водопровода животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий, как правило, следует применять пластмассовые трубы, разрешенные для питьевых водопроводов, а также стальные тонкостенные не оцинкованные трубы. Применение стальных труб с толщиной стенки и диаметром, большими требуемых по расчёту, не допускается.

6.13 Для учета общего расхода воды фермой, комплексом следует предусматривать установку водомера на вводе водопровода. Необходимость установки водомера на вводах в отдельные здания должна быть обоснована в подразделе проекта «Технологические решения».

6.14 Установку запорной арматуры на сети производственного водопровода следует предусматривать: на вводе водопровода в здание; на ответвлениях от магистрали; на подводках к групповым поилкам, технологическому оборудованию и сеткам для подмывания вымени.

На сети производственного водопровода животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений следует предусматривать спускные устройства для опорожнения трубопроводов.

6.15 Помещения для содержания животных, как правило, не канализуются.

6.16 Внутреннюю канализацию животноводческих и птицеводческих зданий следует предусматривать для отведения:

а) производственных сточных вод от мытья животных, уборки помещений, доильных залов и площадок, от мойки оборудования (посуды, аппаратуры, молокопроводов и др.), а также от проточных поилок в птичниках;

б) хозяйственно-бытовых вод от санитарных приборов.

П р и м е ч а н и е – Для отвода стоков от бассейнов для содержания нутрий при технико-экономической целесообразности предусматривается самостоятельная система канализации.

6.17 В одноэтажных птицеводческих зданиях для клеточного содержания птицы производственные сточные воды (от мытья полов, мойки оборудования и др.) допускается собирать и отводить к трапам открытыми лотками; размеры лотков определяются расчётом, но во всех случаях глубина их должна быть не более 120 мм, а ширина – не менее 100 мм.

6.18 На магистральных выпусках сточных вод от проточных поилок, устанавливаемых в птицеводческих зданиях, необходимо предусматривать уловители для пуха и пера.

6.19 Технологическое оборудование для приема, транспортирования и обработки молока, а также мойки молочной посуды следует присоединять к канализационной сети с разрывом струи не менее 20 мм.

6.20 Устройства для сбора и удаления навоза (помета) и навозосодержащих и пометосодержащих стоков от мытья полов в зданиях и помещениях для содержания животных, птицы и зверей следует проектировать по РД-АПК 1.10.15.02-08  и  по соответствующим нормам технологического проектирования (методическим рекомендациям по технологическому проектированию) для различных видов животных, птицы и зверей.

77 Теплоснабжение, отопление, вентиляция и горячее водоснабжение

7.1 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и сооружений следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 и нормами настоящего раздела.

При разработке систем отопления, вентиляции и кондиционирования следует руководствоваться требованиями СП 7.13130.2009.

7.2 Системы отопления и вентиляции животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий должны обеспечивать в зоне размещения животных и птицы заданные нормами технологического проектирования (методическими рекомендациями по технологическому проектированию) параметры микроклимата (температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха, его газовый состав, пылевую и бактериальную загрязненность, кратность воздухообмена).

Все животноводческие  и птицеводческие здания должны быть оборудованы вентиляцией. Необходимость отопления (охлаждения) этих зданий, а также производительность систем отопления (охлаждения) и вентиляции следует определять расчетом в зависимости от заданных параметров внутреннего и наружного воздуха, тепло-, влаго- и газовыделений животными и птицей (с учетом изменений в процессе их роста)  в помещениях, тепла от работающего оборудования, тепла солнечной радиации, теплопотерь через ограждающие конструкции, теплопотерь с инфильтрацией воздуха через неплотности в ограждениях. Кондиционирование воздуха в помещениях для содержания животных и птицы допускается предусматривать по требованиям технологии при экономической целесообразности, если заданные параметры микроклимата помещений  не могут быть обеспечены вентиляцией, в том числе и вентиляцией с испарительным охлаждением воздуха.

7.3 Теплоснабжение животноводческих и птицеводческих зданий для отопления и вентиляции, горячего водоснабжения и технологических нужд следует предусматривать централизованным – от тепловых сетей ТЭЦ и котельных. При технической возможности и экономической целесообразности допускается использование других источников тепла (электронагревательных устройств, теплогенераторов, тепловых пушек и т.п.).

В качестве теплоносителя следует принимать горячую воду температурой 150ºС. Применение в качестве теплоносителя пара, горячей воды температурой ниже 150ºС или другого теплоносителя допускается при обосновании.

7.4 Расчетные параметры внутреннего воздуха при проектировании отопления и вентиляции следует принимать:

а) в основных производственных помещениях содержания животных, птицы, зверей (кроме нутрий) по нормам технологического проектирования (методическим рекомендациям по технологическому проектированию) животноводческих, птицеводческих  и звероводческих ферм, комплексов (предприятий, объектов); нормам технологического проектирования  ветеринарных объектов, станций и пунктов искусственного осеменения животных;

б) административных и бытовых помещений по СП 44.13330.2010 и ОСН-АПК 2.10.001-04.

в) в помещениях, для которых параметры внутреннего воздуха не установлены перечисленными в данном пункте документами - в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88*.

7.5 расчетные параметры наружного воздуха следует принимать в соответствии со СНиП  41-01-2003:

при проектировании систем отопления, воздушных и воздушно-тепловых завес, а также кондиционирования воздуха – параметры Б;

при проектировании систем вентиляции с механическим побуждением и воздушного отопления для холодного периода года в зданиях для крупного рогатого скота, свиней, коз молочного и мясного направления продуктивности, верблюдоматок с верблюжатами, кроликов, нутрий и птицы, проектируемых в районах со средней температурой наиболее холодной пятидневки ниже минус 10ºС, - параметры Б, а в этих же зданиях, проектируемых в районах с температурой 10ºС и выше, и в зданиях для лошадей и овец - параметры А;

при проектировании систем вентиляции с механическим побуждением для теплого периода года – параметры А.

При проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования следует предусматривать оптимальный режим работы отопительно-вентиляционного оборудования в течение года. При этом при промежуточных значениях температур наружного воздуха от 10ºС и ниже относительную влажность воздуха следует принимать равной:

Для районов со средней температурой наиболее холодной пятидневки выше минус 15ºС – 85%;

от минус 15 ºС до минус 25ºС – 80%;

от минус 25ºС и ниже – 75%.

При проектировании естественной вентиляции в зданиях для крупного рогатого скота, свиней, зверей, кроликов и птицы расчетную температуру наружного воздуха следует принимать 5 ºС, в зданиях для лошадей и овец - 2 ºС.

7.6 При определении тепловой мощности систем отопления и вентиляции животноводческих, звероводческих и птицеводческих зданий необходимо учитывать дополнительные для этих зданий теплопотери на нагрев поступающих извне кормов и на испарение влаги с подстилки и смоченных поверхностей и тепловыделения от глубокой подстилки.

7.7 В помещениях для содержания животных, нутрий, кроликов и птицы в случаях, когда теплопотери не компенсируются тепловыделениями, необходимо предусматривать воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией.

В родильных отделениях крупного рогатого скота, в помещениях для содержания свиноматок с поросятами, молодняка кроликов и птицы допускается применять системы отопления с местными нагревательными приборами.

Для обогрева поросят-сосунов и молодняка, птицы младших возрастов следует предусматривать системы локального обогрева.

7.8 В проектах следует предусматривать мероприятия по повышению уровня использования вторичных топливо-энергетических ресурсов максимальному применению рекуперации тепла в технологических агрегатах, а также от утилизации низкопотенциального тепла с помощью тепловых насосов в соответствии с положениями «Рекомендаций по расчету и проектированию систем обеспечения микроклимата животноводческих помещений с утилизацией теплоты выбросного воздуха».

7.9 Температуру поверхности нагревательных приборов следует принимать:

а) в помещениях для содержания птицы на полу – не более 105 ºС;

б) в помещениях для содержания птицы в клетках и животных, а также в других производственных помещениях – до 150 ºС.

7.10 Нагревательные приборы и трубопроводы систем отопления и вентиляции должны размещаться в недоступных для животных и птицы местах или иметь защитные ограждения, при этом во всех случаях должна обеспечиваться возможность дезинфекции и очистки нагревательных приборов и трубопроводов.

7.11 Воздухообмен в помещениях для содержания животных, нутрий, кроликов и птицы следует определять расчётом, исходя из условий обеспечения в зоне размещения животных, кроликов, нутрий и птицы заданных параметров микроклимата, пылевой и бактериальной загрязненности внутреннего воздуха в соответствии с требованиями  норм технологического проектирования (методических рекомендаций по технологическому проектированию) или требованиями подраздела проекта «Технологические решения».

П р и м е ч а н и е - В случаях, когда нормами технологического проектирования (методическими рекомендациями по технологическому проектированию) или ветеринарно-санитарными требованиями устанавливаются минимальные объемы на одну голову или единицу живой массы (как правило, в холодный период года) производительность вентиляционных систем, определяемая расчетом  для удаления вредностей, должна удовлетворять так же и этим требованиям.

7.12 При содержании крупного рогатого скота на решетчатых полах с применением подполий следует предусматривать вытяжку из подполий и каналов в количестве не менее 30% минимального воздухообмена.

В помещениях для содержания свиней и птицы следует предусматривать вытяжку из нижней зоны в объеме не менее 50 % минимального воздухообмена. При этом при содержании свиней на решетчатых полах вытяжку в указанном объеме следует организовывать из подполий и каналов, в овчарнях в переходный период года вытяжка (до 50% минимального воздухообмена), осуществляется из нижней зоны с помощью осевых подоконных вентиляторов.

При проектировании систем воздухораспределения в животноводческих и птицеводческих помещениях необходимо производить расчет распространения воздушных струй. Температура воздуха в рассчитываемом сечении воздушной струи на входе в зону размещения животных и птицы не должна отличаться от расчетной более чем на 2 ºС, а скорость движения воздуха должна соответствовать значениям, указанным в нормах технологического проектирования (методических рекомендациях по технологическому проектированию).

7.13 В зданиях для содержания животных и птицы (в пределах одного помещения) допускается предусматривать рециркуляцию воздуха в соответствии со СНиП 41-01-2003 при наличии согласования с органами Россельзохнадзора.

7.14 Горячее водоснабжение животноводческих и птицеводческих зданий следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.01-85*; температуру и расход горячей воды следует принимать по нормам технологического проектирования (методическим рекомендациям по технологическому проектированию) или подраздела проекта «Технологические решения».

8 Электротехнические устройства

8.1 Электротехнические установки должны проектироваться в соответствии с СО 153-34.47.44-2003, СО 153-34.21.122-2003, ПОТ РМ 016-2001, НТПС-88, ГОСТ Р 50571.14-96.

8.2 Освещенность основных производственных помещений животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует принимать по требованиям ОСН-АПК 2.10.24.001-04.

8.3 Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений следует принимать в соответствии с НТПС-88 с учетом положений «Методики нормирования эксплуатационной надежности сельских распределительных электрических сетей среднего напряжения».

8.4 Для электробезопасности животных в помещениях для их содержания предусматривают выравнивание электрических потенциалов в соответствии с ОСТ 46180-85.

8.5 Закладываемое в проекты животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений электрооборудование должно соответствовать требованиям СП 6.13330.2009.

9 Защита окружающей среды

9.1 Территория, на которой располагаются животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания, должна быть удалена от открытых водоисточников (реки, озера) на расстояние не менее 500 м.

9.2 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания должны быть запроектированы таким образом, чтобы навоз, кал, помет, навозосодержащие и пометосодержащие стоки не загрязняли окружающую среду и грунтовые воды и полностью утилизировались на сельскохозяйственных угодьях.

9.3 Сооружения для обработки кожного покрова (купочная установка или площадка для дезинфекции) должны размещаться в месте, удобном для отвода дезинфицирующего раствора в отстойник.

9.4 При проектировании животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий необходимо осуществлять расчет рассеивания загрязненного воздуха, удаляемого вентиляцией из этих зданий.

9.5 При расчете пылегазованных выбросов от животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует руководствоваться ОНБ-86, а также «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов извероферм».

9.6 Расположение зданий на генплане должно соответствовать сквозному проветриванию.

При компоновке генплана со зданиями различной высоты здания меньшей высоты  следует размещать с наветренной стороны.

9.7 Животноводческие, звероводческие и птицеводческие здания должны преимущественно располагаться таким образом, чтобы основное направление ветров было в противоположную от селитебной зоны сторону. При этом во всех случаях и во все периоды года концентрация выделяемых загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны не должна превышать совместно с фоновыми концентрациями значений, равных ПДК, установленных для атмосферного воздуха населенных мест.

10. Противопожарные мероприятия

10.1 Разработка объемно-планировочных и конструктивных решений животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений осуществляется в соответствии с требованиями СП 4.13130.2009.

10.2 В животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях (с категориями производств В и Д) допускается:

- в одноэтажных зданиях II степени огнестойкости (без чердаков) деревянные конструкции, имеющие предел огнестойкости и огнезащиту в соответствии с СП 4. 13130.2009;

- в одноэтажных зданиях III и IV степени огнестойкости – внутренние деревянные незащищенные от возгорания стойки (колонны) сечением по расчету, но не менее 180х180 мм или диаметром в верхнем срубе не менее 160 мм;

- в зданиях IV степени огнестойкости – чердачные перекрытия из сгораемых материалов;

- в зданиях любой степени огнестойкости – фронтоны и утеплители чердачных перекрытий из сгораемых материалов;

-  в зданиях, размещаемых в летних лагерях и на отгонных пастбищах – кровли из местных строительных материалов (камыша, соломы и др.).

10.3 При проектировании животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий любой степени огнестойкости с чердаками, предназначенными для хранения грубых кормов (сена, соломы) и сгораемой подстилки, следует предусматривать:

- кровлю из несгораемых материалов;

- защиту электропроводки на чердаке от механических повреждений;

- защиту деревянных чердачных перекрытий от возгорания со стороны чердачного помещения глиняной обмазкой толщиной 20 мм по сгораемому утеплителю (или равноценной огнезащитой) или несгораемым утеплителем;

- выполнение люков в чердачном перекрытии (для подачи кормов и подстилки в помещение) с пределом огнестойкости 0,75 ч в зданиях II и III  степени огнестойкости и 0,25 ч в зданиях IV степени огнестойкости.

10.4 Встроенные в животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания или пристроенные к ним отдельные помещения со взрывопожароопасными или пожароопасными производствами и помещения для хранения запаса грубых кормов должны быть отделены от других помещений стенами или перегородками с пределом огнестойкости не менее 1 ч и пределом распространения огня не более 40 см и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня не более 25 см и иметь выход непосредственно наружу.

Допускается из помещений для текущего запаса грубых кормов, инвентаря и подстилки устраивать выход внутрь помещений. Заполнение проемов (дверей, ворот, технологических проемов) в указанных стенах (перегородках) должны выполняться из несгораемых или трудносгораемых материалов и быть оборудованы устройствами для самозакрывания.

10.5 Пути эвакуации людей из помещений животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует предусматривать в соответствии с СП 1.13130-2009.

Для эвакуации людей допускается предусматривать в распашных и раздвижных воротах калитки (без порогов или с порогами высотой не более 0,1 м), открывающиеся по направлению выхода из здания.

Выходы для животных, птицы и зверей из зданий и помещений должны предусматриваться в соответствии с нормами технологического проектирования (методическими рекомендациями по технологическому проектированию); эти выходы допускается учитывать при расчете эвакуационных выходов для людей, если они отвечают требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам.

10.6 Дымоудаление из помещений, не имеющих световых или светоаэрационных фонарей должно предусматриваться в соответствии с требованиями СНиП 31-03-2001, при этом устройство автоматического открывания вытяжных шахт при пожаре не требуется.

10.7 Во взрывоопасных помещениях должна предусматриваться система автоматической сигнализации, предупреждающей об образовании в воздушной среде взрывоопасных концентраций паров и пыли.

Приложение А

(справочное)

Перечень нормативных документов, на которые приведены ссылки

В настоящих строительных нормах и правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

СП 4.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Ограничение рапространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

СП 6.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.

СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

СП 12 13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

СП 20.13130.2010/СНиП 2.02.07-85*. Нагрузки и воздействия.

СП 29.13130.2010/СНиП 2.03.13-88. Полы.

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.

СП 35-104-2001. Здания и помещения с местами труда для инвалидов.

СП 44.13330.2010/СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания.

СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

СНиП  31-03-2001.Производственные здания.

СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

ГОСТ 23838-89. Здания предприятий. Параметры.

ГОСТ Р 50571.14-96. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 705. Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений.

ГОСТ 12.1.005-88*. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция. Утверждена постановлением Главного санитарного врача РФ № 74 от 25.09.07, зарегистрирована Министерством юстиции РФ № 10996 от 25.01.08).

СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.

СО 153-34.47.44-2003. Правила устройства электроустановок.

ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

Библиография

РД-АПК 1.10.01.02-10. Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота.

ВНТП 2-96. Ведомственные нормы технологического проектирования свиноводческих предприятий.

НТП-АПК 1.10.03.001-00. Нормы технологического проектирования овцеводческих предприятий.

РД-АПК 1.10.03.01-11. Методические рекомендации по технологическому проектированию козоводческих ферм и комплексов.

НТП-АПК 1.10.04.001-00. Нормы технологического проектирования коневодческих предприятий.

НТП-АПК 1.10.04.002-02. Нормы технологического проектирования верблюдоводческих предприятий.

НТП-АПК 1.10.04.003-03. Нормы технологического проектирования конно-спортивных комплексов.

НТП-АПК 1.10.05.001-01. Нормы технологического проектирования птицеводческих предприятий.

НТП-АПК 1.10.06.001-00. Нормы технологического проектирования звероводческих и кролиководческих ферм.

НТП-АПК 1.10.07.001-02. Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств.

НТП-АПК 1.10.07.003-02. Нормы технологического проектирования станций и пунктов искусственного осеменения.

РД-АПК 1.10.15.02-08. Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета.

НТПС-88. Нормы технологического проектирования электросетей сельскохозяйственного назначения (Сельэлектропроект).

ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

ОСН-АПК 2.10.14.001-04. Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения (Утверждены Минсельхозом 10.11.04).

ОСН-АПК 2.10.24.001-04. Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений.

РД-АПК 3.10.01.07-08. Методические рекомендации по теплотехническому расчету полов в местах отдыха животных при бесподстилочном содержании (Утверждены  Минсельхозом РФ 08.12.08).

Перечень зданий и помещений предприятий Минсельхоза России с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же классов взрывопожарных и пожарных зон по ПУЭ (Утвержден Минсельхозом РФ 20.09.01).

Перечень полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве и технологическом оборудовании животноводческих помещений. Утвержден Главным Государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 26.02.09.

ОСТ 46180-85. Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования.

Рекомендации по расчету и проектированию систем обеспечения микроклимата животноводческих помещений с утилизацией теплоты выбросного воздуха (Утверждены Минсельхозом РФ 08.04.04).

Методика нормирования эксплуатационной надежности сельских распределительных электрических сетей среднего напряжения (Утверждена 20 февраля 2009 г. Вице-Президентом Россельхозакдемии Лачугой Ю.Ф.).

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов и звероферм (НИИ атмосферы. С.-Петербург, 1997 г.).

Приложение Б

(справочное)

Термины, применяемы в настоящем нормативном

документе и их  определения

В настоящих строительных нормах и правилах применены следующие термины с соответствующими определениями:

категория взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий: Определяется  по виду находящихся в них горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.

коэффициент теплоусвоения материала полов: Величина, отражающая способность материала пола воспринимать теплоту при колебании температуры на  его поверхности, Вт/(м2.оС).

коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждений: Величина, численно равная поверхностной плотности теплового потока при перепаде температур между поверхностью и окружающей средой, Вт/(м2.оС).

коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции: Величина, численно равная поверхностной плотности теплового потока, проходящего через ограждающую конструкцию при разности внутренней и наружной температур воздуха в один градус Цельсия, Вт/(м2.оС).

сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции: Величина, обратная коэффициенту теплопередачи ограждающей конструкции, м2.оС/Вт.

индивидуальные станки и клетки, стойла, денники, боксы: Площади помещений, ограниченные технологическим оборудованием, для индивидуального содержания животных и птицы.

групповые станки и клетки, секции: Площади помещений, ограниченные технологическим оборудованием,  для группового содержания животных и птицы.

яма (пиретинская яма, чешская яма, яма Беккари): Для обеззараживания трупов животных (кроме погибших от сибирской язвы).

шед: Постройка для содержания зверей, кроликов, нутрий, представляющее собой двускатный навес над рядами клеток с центральным проходом между рядами клеток. Фронтоны – сплошные, ограждения боковых стен над клетками и под клетками – сетчатое.

микроклимат: Искусственно создаваемые климатические условия в закрытых помещениях (например, для содержания сельскохозяйственных животных) для защиты от неблагоприятных внешних воздействий и создания зоны комфорта.

выгульная площадка – Располагающаяся обычно вдоль продольной стороны животноводческого здания огороженная площадь с твердым или грунтовым покрытием для получения моциона скота в различные периоды года. Площадь на 1голову  определяется по нормам технологического проектирования (методическим рекомендациям по технологическому проектированию).

Приложение В

(обязательное)

Определение расчетного расхода воды на поение животных из автопоилок

Расчетный расход воды на поение животных из автопоилок , л/с, следует определять по формуле

,                                                          (1)

где

- интенсивность поения животных, л/с, принимаемая по таблице 1;

- количество одновременно действующих автопоилок на расчётном участке сети, принимаемое по таблице 2 в зависимости от количества автопоилок , установленных на этом участке сети, и вероятности их действия , определяемой по формуле

,    где                                  (2)

- расход воды на поение одного животного, л/сут, принимаемый по нормам технологического проектирования;

- коэффициент часовой неравномерности, принимаемый по нормам технологического проектирования;

- количество животных, приходящихся на одну автопоилку, установленную на расчетном участке сети.

Т а б л и ц а В. 1

| Вид и половозрастная группа животных | Интенсивность поения животных из автопоилки, л/с |
| --- | --- |
| 1 Крупный рогатый скот: |  |
| а) коровы молочные и мясные | 0,1 |
| б) быки и нетели | 0,07 |
| в) молодняк крупного рогатого скота | 0,05 |
| 2 Свиньи: |  |
| а) свиноматки подсосные с приплодом | 0,04 |
| б) свиноматки супоросные и холостые, хряки, свиньи на откорме и ремонтный молодняк | 0,03 |
| 3 Лошади: |  |
| а) взрослые | 0,1 |
| б) молодняк | 0,05 |
| 4 Овцы: |  |
| а) взрослые | 0,025 |
| б) молодняк | 0,015 |
| 5 Звери и кролики: |  |
| а) лисы и песцы | 0,005 |
| б) норки, соболи и кролики | 0,003 |
| П р и м е ч а н и е. При поении животных из водопойных корыт и поилок иного типа (за исключением автопоилок) расчётный расход воды следует определять в соответствии с обязательным приложением 2 к настоящему СНиП. |

Т а б л и ц а В. 2

| 0,015 | 1 | 4,6 | 12 | 13,8 | 26 | 30,5 | 48 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,15 | 2 | 5,2 | 13 | 15,2 | 28 | 32,5 | 50 | 83 | 110 |
| 0,39 | 3 | 5,7 | 14 | 16,8 | 30 | 36,5 | 55 | 92 | 120 |
| 0,7 | 4 | 6,3 | 15 | 18,2 | 32 | 40,5 | 60 | 100 | 130 |
| 1,08 | 5 | 7 | 16 | 19,6 | 34 | 44,5 | 65 | 110 | 140 |
| 1,47 | 6 | 7,6 | 17 | 21 | 36 | 48,5 | 70 | 118 | 150 |
| 1,9 | 7 | 8,2 | 18 | 23 | 38 | 53 | 75 | 127 | 160 |
| 2,4 | 8 | 8,9 | 19 | 24,4 | 40 | 57 | 80 | 136 | 170 |
| 2,9 | 9 | 9,6 | 20 | 26 | 42 | 61 | 85 | 145 | 180 |
| 3,5 | 10 | 11 | 22 | 27,5 | 44 | 66 | 90 | 154 | 190 |
| 3,9 | 11 | 12,4 | 24 | 29 | 46 | 70 | 95 | 163 | 200 |

Приложение Г

(обязательное)

Расход воды специальными приборами и процент одновременного действия их

Т а б л и ц а Г.1

| Прибор | Расход воды, л/с | % одновременного действия |
| --- | --- | --- |
| 1 Проточная (желобковая) поилка для птицы | 0,05 | 100 |
| 2 Кран для налива водопойных корыт и поилок иного типа (за исключением автопоилок) | 0,3 | 100 – при одном кране; 50 – при двух кранах и более |
| 3 Кран для мытья полов | 0,5 | По технологической части проекта |
| 4 Сетка для подмывания вымени | 0,07 | 100 |
| П р и м е ч а н и е. Расход воды технологическим оборудованием (специальными мойками, охладителями и др.) следует принимать по технологической части проекта. |

Ключевые слова – проектирование, строительство, нормы, здания и помещения (животноводческие, птицеводческие и звероводческие), габариты помещений (для различных животных, зверей, птиц), полы, строительные конструкции, теплоотдача, водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, электроснабжение, защита окружающей среды, противопожарные мероприятия

Актуализированная редакция СНиП 2.10.03-84. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения

| ФИО | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Виноградов Павел Николаевич | Директор |  |
| Шевченко Светлана Сергеевна | Зам. директора по научной работе |  |
| Седов Олег Леонидович | Старший научный сотрудник |  |

# Text boxes

112